Инструкция по использованию двойных смесительных шприцев.

Важно: Выдавите небольшое количество материала из шприца перед установкой смесительного наконечника!

1. Снимите защитный колпачок, повернув его на 90о против часовой стрелки и потянув на себя.

2. Выдавите небольшое количество материала из шприца перед установкой смесительного наконечника для подачи равного количества материала – базы и катализатора.

3. Установите смесительный наконечник на шприц, совместив паз на наконечнике с соответствующим пазом на  шприце. Поверните смесительный наконечник на 90о пока он не заблокируется в установленной позиции.

4. Установите интраоральный наконечник.

5. После использования снимите и уничтожьте смесительный наконечник. Удалите салфеткой излишки материала с шприца. Сразу же установите защитный колпачок, совместив соответствующие пазы на колпачке и шприце и повернув по часовой стрелке до упора, для предотвращения смешения базы и катализатора.

Примечание: Двойные смесительные шприцы разработаны для предотвращения обратного вытекания материала и перекрёстного загрязнения базой и катализатором. Поршень шприца разделён для безопасности. При несоблюдении настоящих инструкций товар обмену и возврату не подлежит.